ВНИМАНИЕ!

Уважаемый покупатель, в вашу модель внесено изменение - кнопка выключения звукового сигнала при работе ИБП от аккумулятора.

Дополнения к разделу «4. Устройство и режимы работы ИБП», документа «техническое описание и инструкция по эксплуатации».

Рис. 3. Задняя панель ИБП

1.   Решетка вентилятора

2.   Разъем для подключения дополнительных внешних аккумуляторных батарей (для моделей серии E)

3.   Предохранитель

4.   Порт USB / RS-232 (для моделей серии L)

5.   Розетка для подключения нагрузки

6.   Кабель для подключения к электросети

7.   Кнопка выключения звукового сигнала при работе ИБП от аккумуляторов

Для отключения звукового сигнала нужно установить кнопку отключения звукового сигнала поз. 7, рис. 3 в положение выключено, потом выключить ИБП и через 3-5 секунд его снова включить.

Кнопка отключения звукового сигнала отключает, только звуковой сигнал, предупреждающий о работе ИБП от аккумуляторной батарей. Она не отключает звуковой сигнал, извещающий о перегрузке.